建设项目环境影响报告表

（送审版）

| 项目名称: | 叶县杏博医院有限公司建设工程 |
| --- | --- |
| 建设单位: | 叶县杏博医院有限责任公司 |

编制日期：2019年8月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 叶县杏博医院有限公司建设工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 叶县杏博医院有限责任公司 |
| 法人代表 | 刘大辉 | 联系人 | 娄书海 |
| 通讯地址 | 叶县产业集聚区东环路中段玄武大道交叉口路东 |
| 联系电话 | 13781805688 | 传真 | / | 邮政编码 | 467299 |
| 建设地点 | 叶县产业集聚区东环路中段玄武大道交叉口路东 |
| 立项审批 部门 | 叶县产业集聚区管理委员会 | 批准文号 | 2018-410422-83-03-074701 |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | Q8413中西医结合医院 |
| 占地面积 (平方米) | 3946.9 | 绿化面积 (平方米) | 1000 |
| 总投资 (万元) | 1200 | 其中：环保投资(万元) | 43.2 | 环保投资占总投资比例 | 3.6% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2019年10月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 叶县杏博医院有限责任公司拟投资1200万元在叶县产业集聚区东环路中段玄武大道交叉口路东租赁现有大楼建设叶县杏博医院有限公司建设工程。该项目租用场地从事医疗服务，建设工程按照不改变房屋结构，不改变场区建筑物布局和地貌的原则，主要对租赁的大楼进行装修改造。 根据《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第682号“建设项目环境保护管理条例”等有关法律、法规规定，本项目应进行环境影响评价。查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第44号)和生态环境部令第1号《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，第三十九款“卫生” 规定“医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构新建、扩建床位500张及以上的”编制环境影响报告书，“其他（20张床位以下的除外）”编制环境影响报告表，本项目建成后床位99张，因此，本项目应编制环境影响报告表。本次评价对象为叶县杏博医院有限公司建设工程，辐射相关内容由建设单位另行开展环评，本次评价不涉及。 我公司在接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，结合国家的有关环保法律法规，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了《叶县杏博医院有限公司建设工程环境影响报告表》。 二、项目产业政策可行性分析 经查阅《产业政策调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第21号令，2013年5月1日）（修正），本项目属于鼓励类第三十六款“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第29条“医疗卫生服务设施建设”，且项目已在叶县产业集聚区管理委员会立项，项目代码为2018-410422-83-03-074701，符合国家产业政策。 根据叶县产业集聚区出具的文件（详见附件4），本项目用地为建设用地，符合城叶县产业集聚区发展规划要求。 因此，本项目符合国家产业政策及地方规划要求。 三、项目建设地址 本项目位于叶县产业集聚区东环路中段玄武大道交叉口路东，东侧为住户、南侧紧邻郑庄村临街商铺、北为空置院子，西临东环路。 项目地理位置图见附图1，项目周围环境概况图见附图2。 四、工程内容及规模 1、建设规模及投资 本项目建成后设置床位99张，预计门诊接待能力达到70人次/日。 本项目总投资1200万元，自筹1200万元。 2、建设内容 项目租用现有5层大楼和院落，建筑面积为4432m2，主要对现有大楼进行装修，并安装医疗设备及建设污水处理站等。开设有中医科、康复科、疼痛科、骨科、内科、外科、妇产科、急诊科、预防保健科。具体情况见表1。 表1 主要建筑情况一览表 序号 工程类别 名称 建设内容 1 主体工程 医院大楼 共5层，其中1F设收费室、门诊室、药房、急诊室、DR室、CT室和核磁室等；2F设妇产科门诊室、化验室、病房、护士站和产后康复中心、外科一病区等；3F设有妇产科病房、待产室、产房、护士站、外科二病区等；4F设有内科病区、手术室、病房等；5F设办公室、会议室和食堂等 2 公用工程 给水 市政自来水管网 排水 废水经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终经叶县县城污水处理厂处理 供电 叶县市政电网供电 3 环保工程 废气 废水处理站位于大楼南侧房间内，各处理单元均加盖封闭，产生的臭气经集气管收集后经15m排气筒排放 废水 废水经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，汇入叶县县城污水处理厂处理 固废 医疗废物分类放置于专用包装袋和周转桶，并暂存于医院医疗废物暂存间，交有资质单位处置；污水处理站污泥定期清理消毒后交有资质单位处置；生活垃圾集中收集后，交环卫部门处理 噪声 采取低噪设备、封闭于单独设备间 3、主要医疗设备 根据建设单位提供的资料，医院主要配备有检查、治疗设备，具体见表2。 表2 主要医疗设备 序号 设备名称 型号规格 数量（台/套） 备注 1 数字化DR—X光机 / 1台 标准套，另行环评，不在本次评价范围内 2 X射线断层扫描（CT） SOMATOM 1台 另行环评，不在本次评价范围内 3 0.5T磁共振成像系统 BT1-050 1台 另行环评，不在本次评价范围内 4 心电图机 / 1台 全自动分析 5 彩色多普勒超声仪 / 1台 标准套 6 全自动生化分析仪 / 1台 32通道240项/h 7 电动手术床 / 1台 标准套 8 准分子激光仪 / 1台 标准套 9 飞秒激光仪 / 1台 标准套 10 裂隙灯显微镜 / 1台 标准套 11 眼科A/B超 / 1台 / 12 电动手术床 / 2台 标准套 4、原辅材料及资源能源消耗 本项目主要原辅材料及资源能源消耗量见表3。 表3 本项目主要原辅材料消耗量 序号 原辅材料名称 消耗量 备注 一、原辅材料 1 酒精 200瓶 外购 2 针剂药品 8000盒/瓶 外购 3 口服药剂 8000盒/瓶 外购 4 中药材 200kg 外购 5 快速检测试剂盒 600支 外购 6 生理盐水 32000瓶 外购 7 5%葡萄糖液 5000瓶 外购 8 输液器 35000支 外购 9 注射器 35000支 外购 10 盐酸 280kg 外购 11 次氯酸钠 410kg 外购 二、资源能源 1 水 8499.03m3/a 市政自来水管网 2 电 42万Kwh/a 市政供电 5、工作制度与劳动定员 项目建成后拟用职工70名，其中行政后勤人员20人，医务人员50人，均不在医院住宿，约10人在食堂就餐。医院全年工作365天，其中医院门诊及行政办公室工作时间为每日8小时，病区执行三班轮换工作制。 6、公用工程 （1）供水 本项目运营期主要用水单元为门诊、病房、各类检验室和医院行政区。 ①门诊 根据院方估算，项目建成后门诊量约为70人·次/天，参考《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），门诊用水定额按10L/人·次计算，预计门诊用水量0.7m3/d。 ②行政办公 项目医务工作人员设计70人，参考《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），医务人员用水定额按60L/人·次计算，预计行政办公用水量约4.2m3/d。 ③病房 项目注射用水使用外购的生理盐水或者葡萄糖注射液，不使用蒸馏水，病房废水主要是住院病人和陪护人员产生的生活废水。本项目为一级医院，参考《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），病床用水量按90L/（床·d）计，陪护用水量按60L/人·d计。项目设99张病床，则病房用水量为8.91m3/d；陪护人员按每张床位1人计算，即陪护人员99人，则陪护人员用水量为5.94m3/d；共计14.85m3/d。 ④化验、检验室用水 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院运行过程中的检验废水一般包括酸性废水、含氰废水、含汞废水、含铬废水、洗印废水、放射性废水，各种废水的来源情况如下： 1）酸性污水来源于医院检验或制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸、过氯酸、一氯乙酸等酸性物质而产生的污水。 2）含氰污水来源于医院在血液、血清、细菌和化学检查分析时使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物而产生的污水。 3）含汞污水来源于医院各种口腔门诊治疗、含汞监测仪器破损、分析检查和诊断中使用氯化高汞、硝酸高汞以及硫氰酸高汞等剧毒物质而产生少量污水。 4）含铬污水来源于医院在病理、血液检查及化验等工作中使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品形成污水。 本项目所设医学检验科检验内容均为常规检验，血检等常规检验使用硫酸钠、次氯酸钠为检验用药品，不涉及含氰化合物、含铬化合物，无含氰废水、含铬废水产生；项目不设牙科、口腔科等科室，无含汞废水产生。故营运期产生的检验、化验废水主要是检验室酸性废水。按每日医疗最高用水量（门诊、病房总用水15.55m3/d）的10%计，则化验、检验用水量1.56m3/d。 ⑤洗涤用水 项目使用的住院病床用品需定期清洗。根据业主提供的资料，住院病床用品平均3天更换一次，每张床换洗的病床用品1kg，其用水量参照《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），按60L/kg计算，则洗涤用水量为1.98m3/d。 表4 医疗用水情况一览表 序号 产生源 项目 人数/数量 用水指标 总用水量 1 门诊 门诊病人 100人·次/天 10L/人·次 0.7 2 行政办公 医院工作人员 110人 60L/人·d 4.2 3 病房 住院 99张床位 90L/床·d 14.85 陪护 99人 60 L/人·d 4 检验 检验 / 门诊、病房用水的10% 1.56 5 洗涤 洗衣 66kg/d 60L/kg 1.98 6 合计 / 23.29 排水 项目排水实行雨、污分流制。雨水自然汇流至院内雨水管网后进入市政雨水管网；院区污水来源主要为医疗废水及医务、病患人员的生活污水，该部分污水进行合并处理，故均视为医疗机构污水，污水经医院污水处理站处理并消毒后，排入市政污水管网。本评价废水排放率取80%，则项目建成后废水产生量为18.63m3/d（6799.95m3/a）。 项目水平衡图详见图1。 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） 供电：由叶县市政电网供电，可满足本项目用电需求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目租用现有闲置房屋，不存在原有污染情况以及污染问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 叶县位于平顶山东南部，隶属平顶山市，地处黄淮平原与伏牛山余脉结合部，地理坐标界于北纬33°20′15″～33°45′33″，东经113°1′24″～113°37′34″。东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1387km2。东邻舞阳县和舞钢市，西接鲁山县，南与方城县接壤，北靠平顶山市区和襄城县。 本项目位于叶县产业集聚区东环路中段玄武大道交叉口路东，项目地理位置具体见附图1。 2、地形地貌 叶县地势为西南高、东北低，自西南向东北缓坡倾斜，为伏牛山前倾斜平原；南及西南部为浅山丘陵区，北、中部为平原，海拔一般在80米左右，最低海拔69.8米。本项目所在区域地势平坦，其地形形态为冲积平原，地貌以农田为主。 根据现场调查，项目场地地势起伏较小，自然地势平坦。 3、气候、气象 叶县处于北暖温带向亚热带过度地带，为大陆性季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。叶县多年平均气温为14.8℃；多年平均降雨量为800.1mm，年最大降雨量1323.6 mm，年最小降雨量373.9 mm；年最大蒸发量2825.0 mm；多年平均风速2.5 m/s；年最大风速为24 m/s；多年最大积雪深度为16 cm，土壤最大冻结深度14 cm。叶县主要气象特征见表5。 表5 主要气象特征一览表 序号 项 目 参数 1 年平均气温 14.8℃ 2 最高气温（夏季平均） 42.6℃ 3 最低气温（冬季平稳） -18.8℃ 4 年平均降水量 800.1mm 5 年最大蒸发量 2825.0mm 6 多年平均相对湿度 67% 7 年均气压 1005.8hPa 8 多年平均风速 2.5m/s 9 年最多风向 NE 4、河流水系 叶县境内河流属于淮河流域，主要河流为沙河、汝河、澧河、灰河、湛河和甘江河六大河流及马河、大麦河、起墓河、倒马沟等十几条支流遍布全境，均属淮河流域。境内部总流长191.6km，流域面积1203km2，全县地表径流和浅层水流4.92亿立方米。城北有沙河流过，城南有灰河，从鲁山入境。 沙河流经叶县境内，发源于河南鲁山县木札岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量为3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km2，境内长约55.6km。1951年在叶县堤郑村设有水文站，控制流域面积2990km2，1961年（白龟山水库建成后）撤销。白龟山水库在站址上游约20 km，是一座大型水库，控制流域面积2740km2，1960年建成，设计标准100年一遇，校核标准1000年一遇。 灰河是叶县城区主要接纳污水河道。灰河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在平顶山市舞阳北舞渡镇注入沙河。 5、土壤、动植物状况 叶县土地总面积208万亩，县内土壤主要有三个土类，其中黄棕壤土类169.5万亩，占总面积的81%；砂姜黑土类14.2万亩，占总面积的6.9%；潮土类21.75万亩，占10.6%，较适宜林业生产。 据历次有关调查和历史资料记载，平顶山地区内有陆生野生脊椎动物239种，其中鸟类186种，兽类20种，两栖类10种，爬行类23种。 鸟类186种，隶属17目43科。国家一级重点保护动物有4种，即白鹳、黑鹳、大鸨和金雕，国家二级重点保护动物有23种。 兽类资源有20种，分别隶属5目6科。其中啮齿目动物11种，占兽类种数的55.0％。常见种类有普通刺猬、夜蝠、草兔、大仓鼠、小家鼠、黄鼬等。兽类栖息的生境有森林、湿地、灌（草）丛和农田。 两栖动物1目7科10种。常见种类有中华大蟾蜍、沼蛙、泽蛙、黑斑蛙等。主要栖息有湿地、农田、森林等生境。 爬行动物有3目8科23种。其中龟鳖目2科2种、蜥蜴目4科6种、蛇目2科1 5种。常见种类有鳖、无蹼壁虎、丽斑麻蜥、赤链蛇、黑眉锦蛇、乌梢蛇、菜花烙铁头等。主要栖息有湿地、农田、森林、灌（草）丛等生境。 据调查，本项目1km范围内未发现珍稀动物分布。 植被类型为暖温带阔叶林，优势树种为杨树和泡桐，另有栎、槐、榆、椿等阔杂树种及桃、梨等经济树种，全部为人工林。 叶县现有林业用地20997hm2，其中纯林15149hm2，混交林20hm2，苗圃地195.5hm2，未成林造林地1208.6hm2，荒山荒地2719.5hm2，其它宜林地1153.8hm2，灌木林地75.1hm2，采伐迹地16.2hm2。活立木蓄积为66.8万m3，森林覆盖率10.93%。 经现场踏勘和查阅相关资料，评价区域内生物资源比较单一，主要为人工花草和树木，以及一些地方性杂草；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫，项目区及周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、叶县产业集聚区总体发展规划 根据《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015~2020）环境影响报告书（报批版）》（批复文号：豫环函[2018]183号），现将叶县产业集聚区总体发展规划相关内容简述如下： （1）规划位置与规划范围 叶县产业集聚区位于叶县中心城区北部与东部，东环路两侧，洛平漯高速公路以南，叶廉路工业大道两侧，规划面积9.79 km2的区域。 （2）产业定位 叶县产业集聚区主导产业为制盐和盐业物流、机械装备业和零部件加工业。 （3）工业用地布局 集聚区规划工业用地安排在产业集聚区的北部、东部和南部以及中部小部分，工业用地以一、二类工业用地为主。叶鲁路以北花园路以东为一类工业用地，叶鲁路以南东环路以东为二类工业用地。 （4）公共设施规划 ①给水工程规划 根据叶县城市总体规划，对现有的一水厂（现有规模为3万吨/天），扩建规模5万吨/天，总供水规模8万吨/天，水源取自城区西部的寺庄地下水水源地。 综合考虑各种因素，产业集聚区近期利用叶县一水厂作为规划区供水水源，远期新建化工区工业组团水厂，供水规模为30万吨/日，水源有两部分构成：一是利用南水北调分配给叶县的水量，二是由平顶山市转输水量。如供水量过大，要利用白龟山水库用水。 ②排水工程规划 集聚区排水体制采用雨污分流制。 1）雨水 产业集聚区雨水经管网收集后，根据地形特点，按照就近排放的原则，沿规划道路排入沙河、灰河。 2）污水 根据集聚区规划，集聚区内不再规划污水处理厂，区内污水通过污水管网向南排入叶县县城污水处理厂处理。目前，叶县县城污水处理厂建设规模为2万t/d，不能满足规划要求。因而，对于污水处理厂需进行扩建，建设规模应为近期2万t/d，远期达到8万t/d，即县城污水处理厂总规模应达近期达到4万t/d，远期达到12万t/d，才可以同时满足城区及产业集聚区的共同需要。 ③燃气工程规划 叶县产业集聚区规划以“西气东输”天然气为燃气主气源，液化石油气为补充气源。 （5）规划设施建设现状 1）给水 叶县产业集聚区现状给水来自市政供水管网。本项目所在区域东环路市政供水管网已接通，能够充分满足项目用水需求。 2）排水 集聚区排水现状为雨、污分流。本项目西侧东环路市政雨水管网、污水管网均已接通，项目营运区污水可经市政污水管网入叶县县城污水处理厂。 叶县县城污水处理厂已完成扩建，新增污水处理规模2万t/d，可以满足叶县产业集聚区现状需求。 3）燃气 根据集聚区管委会对园区建设现状的介绍说明，集聚区燃气设施已铺设完成，项目西侧东环路已预留燃气管道接口，可满足本项目营运期对天然气的需求。 （6）规划环保措施落实现状 规划环评中提出了以下环保措施： ①环境空气：调整产业结构，节能降耗；实施集中供热；调整能源结构，鼓励使用天然气、煤层气等清洁能源，控制燃料煤煤质；环境综合整治，控制无组织扬尘；严格执行大气污染物总量控制制度，增产减污或增产不增污，集聚区限制新建小燃煤锅炉，并应逐步淘汰小燃煤锅炉。 ②地表水环境：雨污分流、污水处理厂扩建并配套建设中水深度处理设施，提高中水回用率。集聚区内工业废水应经污水管道进入污水处理厂。 ③地下水环境： 1）尽快完善区域排污管网，并在区域开发建设中做好地下水保护工作，不应安排可能会造成地下水污染的行业。 2）禁止在集聚区内部长期存放任何工业废渣、废料和生活垃圾。 3）避免布设地下、半地下储罐等措施， 4）严格园区固废管理，按需要临时储存的危险固废产生量建立危险废物储存库，并做好防雨淋、防流失（设置围堰）、防渗（地面硬化并涂抹防渗漆）、防扬散（密闭）措施，同时按需要储存的不同性质的危险固废分间存放，防止废物堆存时下渗污染地下水。 5）建立规划区地下水监测网和监督机制，对各企业排污和厂内安全措施严格监管。 ④声环境：合理布局，合理设定建筑物与交通干线的防噪声距离；重点关注交通噪声的防治；集聚区噪声控制应按声功能区划要求进行。 ⑤固体废物：“减量化、资源化、无害化”；建立分类收集系统；建立集聚区固废数据库，搭建综合利用平台；采用清洁生产工艺，大力推行循环经济；制定集聚区危险废物管理办法，危险废物处置必须交由有资质单位进行，确保危险废物安全处置；生活垃圾的集中处置依托叶县城市垃圾填埋场进行。 措施落实现状： 根据现场踏勘并与叶县集聚区管委会沟通，集聚区已落实相关环保措施，主要体现在：集聚区能源供应以电能、天然气等清洁能源为主，相应基础设施已建设到位，同时限制燃煤项目入驻集聚区，严格落实总量控制相关要求；集聚区建成区现状污水管网已铺设完成并接入污水处理厂；园区项目均要求具备完善的防渗措施；要求园区企业采取有效的降噪措施，确保噪声达标排放；园区一般固废均能得到有效处置，危险废物均要求交予有资质机构处置。 （7）环境准入条件和负面清单 依据集聚区所在区域的环境特征和环境制约因素，并结合集聚区现状企业的发展情况，集聚区准入要求和负面清单见表6。 表6 集聚区环境准入条件和负面清单 项目类别 内容 鼓励类 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目。 二、装备制造产业： 1、汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条； 2、航空零部件、汽车零部件、通用机械零部件产业； 3、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料； 4、大型施工机械：① 30吨以上液压挖掘机；② 6米及以上全断面掘进机；③ 320马力及以上履带推土机；④ 6吨及以上装载机；⑤ 600吨及以上架桥设备；⑤ 400吨及以上履带起重机；⑥ 100吨及以上全地面起重机；⑦ 钻孔100毫米以上凿岩台车；⑧ 400千瓦及以上砼冷热再生设备；⑨ 1米宽及以上铣刨机。 二、化工产业 1、利用盐化工产业中产生的废气废渣生产产品，包括苦卤提取、碱渣处理和盐泥处理等行业 允许类 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合行业准入条件、符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： 1、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业； 2、允许入驻对外环境污染较轻、不构成重大风险的项目； 3、对外环境影响较小，与周边企业相容性好的退城入园项目。 禁止类 1、禁止入驻与产业集聚区产业定位冲突的项目 2、禁止入驻含氰电镀项目 3、禁止入驻涉及含重金属废水排放（含重金属废水可以做到零排放的除外）的项目 4、除现有消纳氯气项目外，禁止新建氯碱项目 5、禁止入驻污染重、构成重大风险的化工项目 6、禁止新建带有35t/h以下燃煤锅炉项目入驻 7、列入国家产业政策淘汰类、污染严重、技术落后的行业 8、禁止低水平落后产能项目重复建设 限制类 1、国家产业政策中“限制类”项目 2、限制电镀类项目入驻 3、限制现有氯碱企业扩大生产规模 （8）区域污染源调查 根据实地调查和查阅有关资料，评价范围内主要污染源及污染物排放量见下表。 表7 集聚区污染源及污染物排放情况一览表 序号 项目 废水排放 废气排放 水量 （t/a） COD （t/a） 氨氮（t/a） 烟尘（t/a） SO2 （t/a） 1 蓝光电厂 0 0 0 249 1248 2 天源盐业有限公司120万吨/年制盐项目 0 0 0 48.5 405 3 神鹰盐业100万吨/年机械热压制盐工程 0.36 0.25 0.03 8.86 0.66 4 平煤神马集团联合盐化有限公司 0 0 0 17.16 111 5 同心饲料 2880 0.03 0.01 6 方怡豆业 0 3.46 0.35 2.6 2 7 伟强科技 40284 1.46 0.96 - - 8 河南隆鑫机车有限公司 106050 8.72 0.57 - 0.028 （7）本项目与产业集聚区规划相符性分析 ①用地符合性 本项目拟选址位于叶县东环路中段玄武大道交叉口路东，属于叶县产业集聚区范围内，用地为建设用地，项目已经叶县产业集聚区管理委员会立项备案并同意入驻叶县产业集聚区（见附件3）。 本项目选址不涉及水源地保护区和文物古迹保护区； 本项目选址所在区域集聚区供水、供电、供气、排水等基础设施完善，不会对项目建设与营运构成制约因素。 故本项目用地符合叶县产业集聚区规划，选址合理。 ②规划相符性 本项目为医院建设项目，不在叶县产业集聚区限制或禁止引进的项目和行业、限制引进类项目之列，为允许类，叶县产业集聚区管理委员会已研究同意项目入驻（见附件3）。 ③结论 综上所述，本项目符合叶县产业集聚区的控制性规划和土地利用规划，选址合理。 7、县级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），叶县县级集中式饮用水水源保护区规划如下： 1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域； 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域； 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域； 2）叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域； 3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目选址位于新建街东侧约1.38km处，不在叶县盐都水务地下水井群饮用水源保护区内；项目选址距自由路地下水井群约2.85km，不在其饮用水源保护区内；项目选址位于昆鲁大道北侧180m处，不在叶县东升洁地下水井群饮用水源保护区内。 综上分析，本项目选址不涉及饮用水水源保护区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目位于平顶山市叶县，属于平顶山市范围。本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2018年河南省生态环境状况公报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表8 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 110μg/m3 70μg/m3 157.1% 超标 PM2.5 年平均质量浓度 70μg/m3 35μg/m3 200% 超标 SO2 年平均质量浓度 18μg/m3 60μg/m3 30% 达标 NO2 年平均质量浓度 38μg/m3 40μg/m3 95% 达标 CO 第95百分位浓度 1.8mg/m3 4mg/m3 45% 达标 O3 第90百分位浓度 180μg/m3 160μg/m3 112.5% 超标 由上表可知，PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2．地表水环境质量现状 距本项目最近的地表水体为项目南侧约3210m处的灰河。项目地表水质量现状评价引用《S228卫新线叶县段改建工程环境影响报告书（报批版）》中灰河监测断面数据，监测时间为2016年10月29日~31日，具体监测结果见下表。 表9 灰河地表水现状监测结果 单位：mg/L（pH值除外） 监测点 项目 pH COD BOD5 NH3-N 灰河桥上游500m 范围值 7.42～7.46 18～19 3.7～3.9 0.78～0.86 均值 7.44 18.3 3.8 0.81 标准值 6~9 20 4.0 1.0 超标倍数 0.22 0.915 0.95 0.81 灰河桥下游1000m 范围值 7.54~7.58 18~19 3.3~3.7 0.94~0.96 均值 7.56 18.7 3.5 0.95 标准值 6~9 20 4.0 1.0 超标倍数 0.28 0.935 0.875 0.95 根据地表水监测结果分析可知，灰河两个监测断面各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分，建设项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）），城市主干路两侧执行4a类标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。2019年07月18日—19日对项目边界及敏感点进行了连续两天的昼夜监测，具体监测结果见表10。 表10 项目边界及敏感点现状噪声监测结果 单位：dB(A) 测点名称 监测日期 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 测量值 标准值 达标情况 测量值 标准值 达标情 东边界 7月18日 54.7 55 达标 43.4 45 达标 7月19日 54.1 达标 43.2 达标 南边界 7月18日 54.2 55 达标 43.8 45 达标 7月19日 54.5 达标 43.5 达标 西边界 7月18日 64.6 70 达标 50.8 55 达标 7月19日 64.2 达标 50.4 达标 北边界 7月18日 53.7 55 达标 43.3 45 达标 7月19日 53.8 达标 43.7 达标 郑庄村 7月18日 50.4 55 达标 40.9 45 达标 7月19日 50.3 达标 41.4 达标 美林湖小区 7月18日 51.2 55 达标 39.4 45 达标 7月19日 51.5 达标 40.9 达标 九龙城小区 7月18日 52.5 55 达标 40.6 45 达标 7月19日 51.6 达标 41.8 达标 由监测结果可知，该项目东、南、北三侧及西侧分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类及4a类标准的相关限值要求，项目周围敏感点环境噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准相关限值的要求。 5、生态环境现状 本项目所在周边多为居民。目前项目所在区域植被为城市人工绿化系统（主要为人工种植的冬青、杨树、松树等），动、植物丰度较低，植被类型少，生态系统较为简单。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见表10、表11。 表11 大气环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 经度 纬度 广诚·美林湖 113.370531 33.630004 居住区 人群 二类 W 60m 海龙湾·九龙城 113.369801 33.627129 居住区 人群 二类 SW 260m 步步高幼儿园 113.372612 33.630707 学校 人群 二类 N 95m 叶县太保育才学校 113.372339 33.631560 学校 人群 二类 N 190m 郑庄村 113.375933 33.629302 居住区 人群 二类 E 5m 城关乡郑庄学校 113.375386 33.630943 学校 人群 二类 NE 295m 表12 水环境、声环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位/距离 规模 标准及级别 声环境 广诚·美林湖 W，60m 1100人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、临路4a类 步步高幼儿园 N，95m 36人 叶县太保育才学校 N，190m 100人 郑庄村 E，5m 2022人 水环境 沙河 N，3560m 中河 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）III类 灰河 S，850m 小河

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，有关标准值见表13。 表13 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 24小时平均 150µg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 年平均 60µg/m3 NO2 24小时平均 80µg/m3 年平均 40µg/m3 CO 24小时平均 4µg/m3 O3 日最大8小时平均 160µg/m3 PM10 24小时平均 150µg/m3 年平均 70µg/m3 PM2.5 24小时平均 75µg/m3 年平均 35µg/m3 H2S 1h平均 0.01mg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） NH3 1h平均 0.2mg/m3 2、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、4a类标准。 具体标准限值见表14。 表14 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 1 55 45 4a 70 55 3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。具体标准限值见表15。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 浓度限值 标准来源 pH（无量纲） 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 COD ≤20 BOD5 ≤4 NH3-N ≤1.0 粪大肠菌群（个/L） ≤10000 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 污水处理站恶臭气体无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。具体标准限值见表16。 表16 污染物排放标准限值一览表 污染源 污染物 污水处理站周边最高允许浓度（mg/m3） 标准来源 污水处理站恶臭气体 氨 10 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 硫化氢 0.03 臭气 10（无量纲） 食堂油烟废气排放执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）。 表17 油烟废气排放标准 污染物项目 油烟 非甲烷总烃 油烟去除效率（%） 排放限值（小型） 1.5（mg/m3） - ≥90 2、废水 本项目医疗、办公、门诊产生的废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准要求后，排入市政管网，进入叶县县城污水处理厂进一步处理后排入灰河，叶县县城污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 具体见表18。 表18 项目废水执行标准 污染物 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 COD 250mg/L 50mg/L BOD5 100mgL 10mg/L 氨氮 / 5（8）mg/L SS 60mg/L 10mg/L 总氮 / 15mg/L 总磷 / 0.5mg/L 粪大肠菌群数 5000MPN/L 1000MPN/L 余氯 / / 阴离子表面活性剂 10mg/L / 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类、4类标准。 表19 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 1类 55 45 4类 70 55 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）；产生的医疗废物属于危险废物，其贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求；污水处理站固废属于危险废物，应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中的医疗机构污泥控制标准要求。 表21 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别 粪大肠菌群数 （MPN/g） 肠道致病菌 肠道病毒 结核杆菌 蛔虫卵死亡率 （％） 综合医疗机构 ≤500 —— —— —— >95 |
| 总量控制指标 | 项目医疗废水和生活污水进入医院污水处理站处理后经市政污水管网汇入叶县县城污水处理厂进一步处理，项目无二氧化硫和氮氧化物废气产生。 项目废水量为6799.22t/a，水污染物排放总量核定指标按照《河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知》的要求：排入集中式污水处理厂的，按集中式污水处理厂执行的排放浓度标准和单位产品基准排水量核定。即按照COD：50mg/L、氨氮：5mg/L、总氮：15mg/L、总磷：0.5mg/L核算，则项目总量控制指标为COD：0.34t/a、NH3-N：0.034t/a、总氮：0.102t/a、总磷：0.0034t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目环境影响期包括工程施工期和运营期。 1、施工期 项目施工期影响主要来自污水处理站的建设、医院大楼的装修及医疗设备的安装，其中医院大楼的装修包括室内粉刷、装饰及全套消防设备的安装。工艺流程及产污环节图如下： 图2 项目施工期工艺流程及排污节点图 运营期 营运期间本项目产生的污染物包括医务活动过程中产生的医疗废水、病房废物、生活垃圾、各种设备噪声等，营运期的工艺流程见下图。 图3 运营期工艺流程及排污节点图 主要污染工序： 1、施工期 （1）废气 项目污水处理站建设和医院大楼的装修均在室内，且污水处理站建设时开挖量很小，装修时不改变大楼结构，只进行室内粉刷、装饰和医疗设备、消防设备的安装，所以施工过程产生的扬尘很少，因此，本次评价只考虑运输车辆尾气以及装修阶段产生的装修废气对环境的影响。 （2）废水 项目施工过程中废水主要为施工人员产生的生活污水。 （3）噪声 项目施工过程噪声主要为机械设备产生的作业噪声及运输车辆产生的交通噪声。 （4）固体废物 项目施工过程中固体废物主要为污水处理站建设产生的弃土约150方，医院大楼装修和医疗、消防设备安装时产生的包装废弃物以及施工人员产生的生活垃圾。 2、运营期 （1）废水 项目建成后，新鲜用水量共计为23.285m3/d（8499.025m3/a），本评价废水排放率取80%，则项目建成后医疗废水和职工办公污水产生量为18.628m3/d（6799.22m3/a）。 废水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群和余氯，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中，医院污水水质指标参考数据，各污染物浓度平均值为COD：250mg/L、BOD5：100mg/L、SS：80mg/L、NH3-N：30mg/L、粪大肠菌群>5000个/L，由院区污水处理站处理后排入市政污水管网，汇入叶县县城污水处理厂处理后最终排入灰河。 污水处理站拟采用“水解酸化+两级生物接触氧化+消毒”工艺处理产生的废水。项目废水水质及处理措施去除效率见下表。 表21 废水水质及处理措施去除效率一览表 项 目 COD SS NH3-N BOD5 污水排放量 6799.22m3/a 水质(mg/L) 250 80 30 100 污染物产生量（t/a） 1.70 0.544 0.204 0.680 治理措施 “水解酸化+两级生物接触氧化+消毒”工艺 处理效率（%） 70 80 30 60 处理后水质(mg/L) 75 16 21 40 污染物排放量（t/a） 0.51 0.109 0.143 0.272 叶县县城污水处理厂出水水质要求 50 10 5 / 外排环境量（t/a） 0.34 0.068 0.034 / （2）废气 本项目运营期废气主要为污水处理站恶臭和食堂油烟。 ①污水处理站恶臭 医院污水处理过程中，由于微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭气体，恶臭气体的成分主要是NH3和硫化氢，此外还有甲硫醇等物质。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量与污水处理规模、处理工艺以及原污水水质、充氧、曝气、污水停留时间、以及污染气象等条件有关，臭味的主要发生部位有：泵房、格栅、沉淀池、生化反应池。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生约3.1mg的氨和0.12mg的硫化氢。本项目污水处理站进水量为18.628m3/d，BOD5进水浓度为80mg/L，污水处理站BOD5出水浓度为16mg/L，则BOD5去除量为1.12kg/d，恶臭气体的产生速率为：氨：0.000145kg/h，硫化氢：0.0000056kg/h。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中对污水处理站废气处理的要求：“医院污水处理工程废气应进行适当的处理（如臭氧活性炭吸附等方法）后排放，不宜直接排放，同时通风机选用离心式。”项目污水处理站位于房间内，各构筑物加盖处理，根据规范要求，评价要求各产生臭气点通过通风管道相连后，将产生的废气汇集至一起，通过离心风机集中排出，风机风量为2000m³/h，则臭气排放浓度为H2S 0.0725mg/m3、NH3 0.0028mg/m3。 由于排放浓度远远小于质量标准限值，若不采用活性炭吸附亦不会对周边环境造成明显影响，结合建设方的经济情况，评价建议本项目污水处理站臭气可经离心风机抽出通过15m排气筒直接排放，无需采用活性炭吸附处理。 ②食堂油烟 项目运营期约10人在食堂就餐，食堂设有1个基准灶头，根据《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB1604-2018）附录A，企业餐厅规模属于小型餐厅，其食用油用量平均按0.03kg/人·天计，则日耗油量为0.3kg/d，年耗油量为109.5kg/a。 据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经核算，本项目油烟产生量为0.0085kg/d，年产生油烟量为3.10kg/a。炒炸时间按2h/d计算，每台灶头排风量为2000m3/h计，则该项目所排油烟量为0.00425kg/h，油烟排放浓度为2.125mg/m3。 根据《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB1604-2018）表1要求，油烟去除率需达到90%以上，建议采用“机械滤网+静电式+等离子”油烟净化装置处理食堂油烟，处理后经烟道引至楼顶排放。油烟净化器净化效率按90%计，则净化后油烟排放浓度为0.213mg/m3，排放量为0.31kg/a，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB1604-2018）中油烟≦1.5mg/m3排放限值要求。 （3）固体废物 项目运营期产生的固废包括医疗废物、污水处理站固废和生活垃圾。 ① 医疗废物 医疗废物主要来自护理室废物、病例废物、化验检验残留物、包扎残留物及废药物、药品等。医院产生的医疗废物属于《国家危险废物名录》（2016年版）中编号为HW01类特殊危险废物。根据《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号），项目医疗废物产生情况分析如下。 表22 医疗废物分类分析表 类别 特征 常见组分或者废物名称 本项目 感染性废物 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ①棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料 有 ②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械 有 ③废弃的被服 有 ④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 有 2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。 无 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 无 4、各种废弃的医学标本。 有 5、废弃的血液、血清。 有 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 有 病理性废物 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 无 2、医学实验动物的组织、尸体。 无 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 无 损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 1、医用针头、缝合针。 有 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 有 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 有 药物性废物 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 有 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： 致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等 无 可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等 无 免疫抑制剂。 无 3、废弃的疫苗、血液制品等。 无 化学性废物 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品 1、医学影像室、检验室、实验室废弃的化学试剂。 有 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 无 3、废弃的汞血压计、汞温度计。 有 按照国家环保局的统计方法：省会城市、计划单列市按照每个床位每天0.6kg计算，地级市、地区所在城市，按照每个床位每天0.48kg计算，一般城市、县级市按照每个床位每天0.4kg计算，全国平均按照每个床位每天0.51kg计算。本评价取 0.4kg/（d·床），床位99张，计算全院医疗废物量约14.45t/a，分类放置于专用包装袋和周转桶，并暂存于医院医疗废物暂存间，然后由有资质单位运走并进行无害化处置。 ② 污水处理站固废 项目污水处理站固废主要为预处理过程中产生的栅渣和污泥。 A.栅渣 根据《排水工程计算公式合集》知，栅渣计算公式为： 式中：—每日栅渣量，m3/d； —栅渣量（m3/103m3），取0.1-0.01，粗格栅取小值，细格栅取大值，中 格栅取中值，本次取0.06； —污水总变化系数。 经计算，栅渣量为0.096m3/d（35.04m3/a）。 B.污泥 根据原污水悬浮物SS浓度及沉淀效率计算调节沉淀池污泥量，计算公式如下： 式中：—污泥量，m3/d； —污水厂平均日流量，m3/d； —进入沉淀池的水中悬浮物浓度，g/L； —沉淀池沉淀效率； —污泥含水率； —沉淀池污泥密度，1000kg/m3。 项目废水中SS浓度约为80mg/L，沉淀池SS去除率取80%，污泥含水率为97%， 则经计算，沉淀池产生的污泥量为0.039m3/d（14.24m3/a）。 ③ 生活垃圾 医院的生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计，预计全院共计239人（包括医院职工、住院患者、门急诊病人），共产生生活垃圾约43.62t/a，收集后交环卫部门处理。 （4）噪声 本项目的噪声主要来源于污水处理站设备运行时产生的噪声。项目主要噪声源强见表23。 表23 设备噪声源强一览表 设备名称 单台设备噪声值（dB(A)） 数量（台） 备注 二氧化氯消毒机 80 1 房间内 风机 85 1 房间内 泵 85 2 房间内

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站 | 氨 | 0.0725mg/m3，1.27kg/a | 0.0725mg/m3，1.27kg/a |
|  |  | 硫化氢 | 0.0028mg/m3，0.049kg/a | 0.0038mg/m3，0.049kg/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 2.125mg/m3，3.10kg/a | 0.213mg/m3，0.31kg/a |
| 水 污 染 物 | 医疗废水、生活污水 | 废水量 | 6799.22m3/a | 6799.22m3/a |
|  |  | COD | 250mg/L；1.70t/a | 75mg/L；0.51t/a |
|  |  | SS | 80mg/L；0.544t/a | 16mg/L；0.109t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L；0.204t/a | 21mg/L；0.143t/a |
|  |  | BOD5 | 100mg/L；0.68t/a | 40mg/L；0.272t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | >5000个/L | <500个/L |
| 固体 废物 | 职工、病人 | 生活垃圾 | 43.62t/a | 收集后交环卫部门处理 |
|  | 污水处理站固废 | 栅渣 | 35.04m3/a | 消毒后定期交有资质单位处置 |
|  |  | 污泥 | 14.24m3/a |  |
|  | 就诊、住院过程 | 医疗废物 | 14.45t/a | 分类放置于专用包装袋和周转桶，并暂存于医院医疗废物暂存间，交有资质单位处置 |
| 噪 声 | 主要为污水处理站设备运行过程中产生的机械噪声，最高噪声级为85dB(A)左右，通过基础减振、厂房隔声等措施后，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类标准的要求。 |
| 主要生态影响 项目租用现有5层大楼和院落，只污水处理站建设涉及土建施工，弃土量很小，且施工时间短，对生态影响很小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目污水处理站建设和医院大楼的装修均在室内，且污水处理站建设时开挖量很小，装修时不改变大楼结构，只进行室内粉刷、装饰和医疗设备、消防设备的安装，所以施工过程产生的扬尘很少，因此，本次评价只考虑运输车辆尾气以及装修阶段产生的装修废气对环境的影响。 （1）运输车辆尾气 本项目施工期运输车辆的动力燃料多为柴油，施工机械废气主要污染物为柴油燃烧产生的CO、THC、NO2等，属于分散的点源排放，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，排放量不大，影响范围有限，且其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响 但施工单位在施工过程中应该尽量使用符合国家现行有关标准规定的、低污染排放的车辆和设备，尽量使用无铅汽油；加装消烟装置等；采取控制速度，缩短怠速、减速和加速的时间；并注意设备的日常检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转，以减轻尾气污染。 （2）装修废气 装修期间室内空气污染主要来源于无机非金属建筑材料和装修材料，无机非金属建筑材料含放射性污染物；人造木板饰面含有甲醛污染物；涂料、胶粘剂以及水性处理剂含有总挥发性有机化合物(TVOC)、游离甲醛和苯污染物。无机非金属建筑材料和装修材料中的污染物会在建设、装修过程以及投入使用过程中慢慢向周围环境释放，而对室内环境空气产生污染。由于室外通风条件好，污染物易得到稀释、扩散，但由于一般室内环境通风条件较差，故无机非金属建筑材料和装饰材料释放的污染物在室内稀释、扩散的速度很慢，因此，项目在运营期前期内，室内环境空气质量将受到一定的影响。 为防止甲醛及各类装修材料释放的有毒有害气体危害员工和病人健康，可通过采取以下措施来降低其对人体危害： ①采用优质的建筑材料，采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，达到《天然石材产品放射性防护分类控制标准》。 ②装修后的建筑物不宜立即投入使用，保持室内的空气流通，或选用确有效果的室内空气净化器和空气净化装置，可有效清除室内的有害气体。也可在室内有选择的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。 经采取上述措施后，甲醛浓度可得到有效降低，对人体及环境影响不大。 综上所述，本项目施工期间产生的废气在采取相应措施后，对周边环境影响不大。 2、废水环境影响分析 项目施工期间产生的废水主要来自施工人员的生活污水，主要污染因子为COD、BOD5、SS，该污水的产生量较小，排入市政污水管网后进入叶县县城污水处理厂处理，对环境影响较小。 3、固废环境影响分析 项目施工过程中固体废物主要为污水处理站建设产生的弃土，医院大楼装修和医疗、消防设备安装时产生的包装废弃物以及施工人员产生的生活垃圾。 据估算，污水处理站工程开挖弃土量约150m3，弃土应清运至环境卫生行政管理部门指定的消纳场地，防止影响城市市容和环境卫生。包装废弃物分类收集后外售。 施工人员5人，产生的生活垃圾每天每人按1kg计算，则施工人员共产生5kg/d生活垃圾，经集中收集后，送至市政垃圾中转站。经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 4、噪声环境影响分析 施工期噪声主要为安装机械设备产生的作业噪声及运输车辆产生的交通噪声。施工期的机械设备及噪声源强见表24。 表24 施工期主要噪声源强表 建设阶段 主要噪声源 声功率级dB （A） 施工期 移动式空压机、砂轮机、电钻、切割机和运输车辆等等 85—95 为了进一步减小项目建设对周围环境的影响，因此，评价建议加强施工设备的运行管理是降低噪声的有效措施，本项目拟采取如下噪声防治措施： （1）选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持滑润，紧固各部件，减少运行震动噪声。 （2）加强施工现场设备的运行管理。 （3）合理安排施工计划，尽可能避开夜间施工和昼间午休时间施工。 本项目周围多为居民楼，评价要求建设单位加强施工噪声管理，确保施工期噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值的规定。 运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 根据工程分析，本项目营运期大气污染源为污水处理站恶臭、食堂油烟。 （1）污水处理站恶臭 污水处理站恶臭气体主要排放污染物为NH3和H2S，其排放源强为NH3为0.000145kg/h，H2S为0.0000056kg/h。 评价要求将污水处理站设于房间内，各构筑物加盖处理，各产生臭气点通过通风管道相连后，通过离心风机集中通过15m高排气筒排放，臭气排放浓度为H2S 0.0725mg/m3、NH3 0.0028mg/m3。 （2）环境影响分析 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表25 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42.6 最低环境温度/℃ -18.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/ º / ①预测因子 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取氨及硫化氢做为预测因子。 ②评价标准 环境评价标准见表26。 表26 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 浓度限值（ug/m3） 标准来源 H2S 1h平均 10 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） NH3 1h平均 200 ③污染源调查内容 本次评价对有组织（即排气筒）进行分析评价，污染源清单见表27。 表27 项目有组织排放源污染参数 点源 名称 X坐标（m） Y坐标（m） 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 废气排放速率(m/s) 烟气出口温度 （℃） 年排放小时数 （h） 排放 工况 排放速率 （kg/h） NH3 H2S 污水处理站排气筒 83 15 0.3 7.86 25 8760 连续 1.45E-4 5.6E-6 ④评价等级的确定 本项目建成后，硫化氢和氨的最大地面浓度占标率计算结果见下表28。 表28 环境空气评价等级计算结果一览表 项目 排放源 个数 单个排气筒最大地面浓度（ug/m3） 占标率（%） 出现距离（m） NH3 污水处理站排气筒 1 0.0218 0.01 18 H2S 9.0E-4 0.01 18 由上表可知，项目Pmax最大值出现为氨，Pmax值为0.01%，Cmax为0.0218ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJT2.2-2018）对三级评价要求，评价采用估算模型预测结果进行预测与评价，不进行进一步预测与评价与污染物排放量核算。 ⑤预测分析 采用HJ2.2-2018推荐模式清单中的估算模型对本项目污水处理站恶臭气体进行预测，预测结果详见下表。 表29 污水处理站恶臭估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D/m NH3 H2S 下风向预测浓度 Ci1（μg/m3） 浓度占标率Pi1/% 下风向预测浓度Ci2（μg/m3） 浓度占标率Pi2/% 100 0.0102 0.01 4.0E-4 0.0 200 0.0061 0.0 2.0E-4 0.0 300 0.0043 0.0 2.0E-4 0.0 400 0.0031 0.0 1.0E-4 0.0 500 0.0024 0.0 1.0E-4 0.0 600 0.0019 0.0 1.0E-4 0.0 700 0.0016 0.0 1.0E-4 0.0 800 0.0013 0.0 1.0E-4 0.0 900 0.0012 0.0 0.0 0.0 1000 0.001 0.0 0.0 0.0 1200 8.0E-4 0.0 0.0 0.0 1400 7.0E-4 0.0 0.0 0.0 1600 5.0E-4 0.0 0.0 0.0 1800 5.0E-4 0.0 0.0 0.0 2000 4.0E-4 0.0 0.0 0.0 2500 3.0E-4 0.0 0.0 0.0 下风向最大浓度 0.0218（18m处） 0.01 9.0E-4（18m处） 0.01 根据预测结果显示，污水处理站恶臭气体中，NH3的最大落地浓度为0.0218μg/m3，占标率0.01%，距离排放源18m；H2S最大落地浓度9.0E-4μg/m3，占标率0.01%，距离排放源18m。 本项目周边敏感点紧邻项目场界，本次评价不再对敏感点进行预测，以上述估算模型预测计算结果对项目对周边敏感点的影响进行简要分析。由预测结果可知，项目废气污染物最大落地浓度占标率均＜1%，故项目污水处理站废气对周边环境敏感目标影响很小。 ⑥结论 通过上述估算模式预测可知，污水处理站产生恶臭气体贡献值均远小于质量标准浓度限值要求（H2S 10μg/m3、NH3200μg/m3）及《医疗机构水污染物排放标准》表3排放浓度限值（H2S 30μg/m3、NH31000μg/m3）的要求。因此，项目污水处理站产生恶臭气体排放对周围环境影响较小。 （3）食堂油烟 食堂油烟经“机械滤网+等离子+静电式”油烟净化器净化后，排放浓度为0.213mg/m3，满足标准中的有关规定（油烟净化效率≥90%、排放限值1.5mg/m3），经排烟管道引至楼顶高空排放，不会对周围环境产生大的影响。食堂采用清洁能源天然气，燃烧后污染物产生量很少，排放后对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析 （1）废水类别及治理情况 项目营运期废水产生量约为18.628m3/d（6799.22m3/a）。 本项目为医院项目，营运期医院产生废水中生活废水所占比例较大，其主要成分为有机物、悬浮物等，都与常见的生活污水相似，但其成分更为复杂，废水中含有检验用化学物质、致病菌等，必须经达标处理后方可排出。 本项目自建一座“水解酸化+两级生物接触氧化+消毒”工艺污水处理站，营运期废水经污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值要求后，排入市政污水管网。 表30 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号 废水类别a 污染物种类b 排放去向c 污染治理设施 污染治理设施编号 污染治理设施名称e 污染治理设施工艺 1 生活污水、医疗废水 SS、COD、NH3-N、BOD5、余氯、阴离子表面活性剂 叶县县城污水处理厂 TW001 污水处理站 水解酸化+两级生物接触氧化+消毒 表31 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度 （mg/L） 全厂日排放量（t/d） 全厂年排放量 （t/a） 1 DW001 COD 75 0.0014 0.51 2 NH3-N 21 0.00039 0.143 3 SS 16 0.00030 0.109 4 BOD5 40 0.00075 0.272 全厂排放口合计 COD 0.51 NH3-N 0.143 SS 0.109 BOD5 0.272 （2）评价等级判定 表32 评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 本项目废水经污水处理站处理后排入叶县县城污水处理厂，评价等级为三级B。 （3）废水处理可行性分析 项目污水处理站设计处理规模为20m3/d，处理工艺为“水解酸化+两级生物接触氧化+消毒”，处理工艺见图4。 图4 废水处理工艺流程图 工艺流程简介： 医院废水管网收集后进入污水处理系统，医院废水经首先经格栅拦截大部分悬浮物:出水自流进入调节池，调节水质水量:出水经污水泵提升进入水解酸化池，在厌氧微生物的作用下，把难降解的有机物分解为小分子有机物，降低后续好氧段的处理负荷，同时亦可提高废水的可生化性;出水自流进入接触氧化池，在好氧微生物的作用下使有机物转化为无害化的CO2和H2O，从而降解有机物，同时利用硝化菌的代谢作用，把氨氮转化为硝酸盐;出水自流进入沉淀池，利用污泥的絮凝沉降性实现泥水分离:出水自流进入消毒池，利用消毒系统对出水进行消毒达标排放。沉淀池污泥，部分污泥回流至水解酸化池、接触氧化池内，其余部分经泵抽排外运委托处理。 项目建成后全院废水经污水处理站处理后，水质中主要污染物浓度COD：75mg/L、SS：16mg/L、BOD5：40mg/L，污染物排放浓度满足（GB18466—2005）《医疗机构水污染物排放标准》中预处理相关限值要求，消毒后的污水经市政管网进入叶县县城污水处理厂经处理后排入灰河，由于项目污水排放量很小，各类污染因子经处理后排放浓度较低，基本不会对灰河造成影响。 （4）废水排入污水处理厂可行性分析 叶县县城污水处理厂位于叶县县城东南部，叶舞公路南侧、灰河北岸，原有规模为2万m3/d，扩建工程2万m3/d已于2015年8月开工建设，2016年10月建成运行，建成后污水处理厂总规模为4万m3/d。采用改良型氧化沟工艺+深度处理(絮凝沉淀+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒)工艺，污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入灰河。 该污水处理厂设计污水进水指标要求见表33。 表33 叶县县城污水处理厂设计进出水指标 污染物 项目 COD BOD5 SS NH3-N 进水指标（mg/L） 350 160 180 30 出水指标（mg/L） 50 10 10 5 叶县县城污水处理厂现状收水范围为东环路以西、西环路以东、新灰河以北、昆北路/叶鲁路以南的城区，扩建工程新增收水范围为城区北部和西南部区域，近期兼收叶县产业集聚区少量工业污水。本项目位于叶县产业集聚区，即本项目位置在叶县县城污水处理厂的收水范围内。同时根据叶县产业集聚区发展规划，集聚区污水处理近期依托叶县县城污水处理厂，且集聚区内叶廉路已设计与叶县污水处理厂建成的管网连接，经过现场踏勘及与叶县管委会的沟通，项目区域污水可经叶廉路污水管网最终排入叶县污水处理厂进行进一步处理。 叶县县城污水处理厂目前建设总规模为4万m3/d，其中扩建工程2万m3/d已于2016年10月建成运行。本项目建成后，污水排放量较小，仅为30.28m3/d，不会对叶县县城污水处理厂处理能力造成冲击。 本项目外排废水主要污染物浓度为COD75mg/L、BOD540mg/L、SS16mg/L、N3-N21mg/L，均可以满足叶县县城污水处理厂进水水质要求。 综上，从污水处理厂的处理规模、收水范围、污水管网建设、收水水质等方面分析，本项目废水排入叶县县城污水处理厂可行。 综上所述，该项目废水能够得到妥善处理，不会对地表水环境造成影响。 3、固体废弃物环境影响分析 项目运营期产生的固废包括医疗废物、污水处理站固废和生活垃圾。 本项目运营期固废产排情况见表34。 表34 项目运营期固废产排情况一览表 序号 污染物 污染物 产生工序 产生量 处置去向 1 医疗废物 一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、棉签棉球、废弃的一般性药品等 就诊、住院过程 14.45t/a 暂存于医院医疗废物暂存间，交有资质单位处置 2 污水处理站固废 栅渣 废水处理过程 35.04m3/a 消毒后定期交有资质单位处置 污泥 14.24m3/a 3 生活垃圾 职工、病人生活 43.62t/a 收集后交环卫部门处理 （1）固废属性判定 根据《国家危险废物名录（2016）》以及《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7-2007），判定项目的医疗废物是否属于危险废物，判定情况见表35，汇总情况见表36。 表35 项目固体废物属性判定表 来源 污染物 判定依据 判定结果 废物属性 危险类别 门诊、病房、医护人员、工作人员 生活垃圾 《国家危险废物名录》（2016年本） 不在名录中 一般固废 / 病理科、病房、实验室等 医疗固体废物 名录中废物 危险废物 HW01 污水处理站 污水处理站污泥（含格栅渣） 名录中废物 HW01 危险废物情况汇总 表36 危险废物汇总表 序 号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 医疗废物 HW01医疗废物 831-001/002/005-01 14.45t/a 医疗服务 固体 医疗垃圾 致病菌和有害物质 每天 产生 In 分类收 集、分区暂存于医疗废 物暂存间，交由有资质单位处理 2 污水处理系统污泥 HW01医疗废物 831-001-01 49.28 污水处理 固体 污泥、格栅渣 致病菌 / In 生石灰消毒后 交由有资质单 位处理 备注： T——毒性； In——感染性； C——腐蚀性； R——反应性； I——易燃性 （3）医疗废物暂存要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，评价要求： ①建设单位对医疗废物的管理应严格执行《医疗废物管理条例》。 ②建设单位应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物包装物主要包括包装袋、利器盒与周转箱。根据《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标志规定》，医疗废物专用包装物、容器标准盒应为黄色，且必须使用专门的警示标志，其规格标准和性能必须严格符合标准。包装袋中若有感染性废物，应注“感染性废物”字样。利器盒应由硬质材料构成、密封、并注明“损伤性废物”字样。周转箱应能防止液体渗漏，并便于消毒。包装袋和利器盒均不能以聚氯乙烯为原料。 ③医疗废物暂存间、暂存容器，应当远离医疗区、食品供应区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、预防儿童接触等安全措施。医疗废物暂存间、暂存容器应当定期消毒和清洁。 医疗废物暂存间应当严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行建设： a、暂存间地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； b、必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； c、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； d、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理；地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医院污水处理站，禁止将产生的废水直接排入外环境； e、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容（即不相互反应）； f、暂存间内地面必须为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； g、库房外宜设有供水龙头，以供暂存间的清洗用； h、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； i、应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 ④将医疗废物暂存间内部分为几块独立的区域，并且在各自暂存区域设置明显的指示牌，实现医疗废物分类收集、分开暂存，避免不同类医疗废物混在一起，不利于处置。 综上述，在加强管理，认真落实评价提出的上述措施后，项目产生的医疗废物能够处理得当，不会对周围环境产生不利影响。 （4）固废处理可行性分析 本项目医疗废物分类放置于专用包装袋和周转桶，并暂存于医院医疗废物暂存间，然后交有资质单位处置。 医院医疗废物暂存间设在医院大楼一层东侧密闭房间，贮存时间不超过2天，满足《医疗废物管理条例》中不得超过2天的要求，构筑物建设时须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；不相容的危险废物必须分开存放，并设隔离间隔断。 污水处理站固废定期清理。消毒后交资质单位处置，医院职工生活垃圾收集后送至市政垃圾中转站。 综上所述，建设项目产生的固废在按照有关环保要求妥善处置的前提下，对环境不会造成二次污染，处理措施可行。 4、声环境影响分析 本项目的噪声主要来源于污水处理站设备运行时产生的噪声。项目各种设备均布置在生产车间内，各工机械均加设减震基础，厂房隔声。在上述条件下，可降噪30dB（A）。 项目主要噪声源强排放情况见表37。 表37 噪声排放情况一览表 设备名称 噪声值（dB(A)） 数量（台） 治理后源强（dB(A)） 降噪措施 二氧化氯消毒机 80 1 50 减震基础，消声、隔声装置，位于房间内 风机 80 1 50 泵 80 2 50 本次评价采用噪声衰减模式对厂界四周的噪声值进行评价，并分析其达标情况。 噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m。 噪声叠加模式： 式中：Lp—预测点噪声叠加值，dB(A)；Li—第i个声源的声压级，dB(A)。 根据以上模式，在不计树木，绿地等对噪声的削减作用下，噪声值如下计算结果，见表38。 表38 噪声预测分析结果一览表 单位：dB(A) 预测点 噪声源 数量（台） 声源值 距预测点最近距离（m） 预测值 执行 标准 达标 状况 昼间 夜间 东边界 风机 1 50 55 38.6 38.6 55/45 达标 泵 2 50 二氧化氯消毒机 1 50 南边界 风机 1 50 7 47.6 47.6 55/45 达标 泵 2 50 二氧化氯消毒机 1 50 西边界 风机 1 50 8 46 46 70/55 达标 泵 2 50 二氧化氯消毒机 1 50 北边界 风机 1 50 35 40.6 40.6 55/45 达标 泵 2 50 二氧化氯消毒机 1 50 郑庄村 风机 1 50 60 50.6 41.6 55/45 达标 水泵 2 50 二氧化氯消毒机 1 50 根据上表预测结果知，项目东侧、北侧、南侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，项目西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。项目周围敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的相关限值，对周边声环境影响不大。 5、外环境对项目的影响 从现场调查看，项目周围以住宅、服务行业为主，分布有机械厂和电厂，外环境中可能对本项目产生影响的污染因素为交通、社会噪声和汽车尾气。 （1）交通、社会噪声影响分析 本项目属社会服务性项目，在本项目建设时需考虑外界环境对本项目建设的影响，主要从交通噪声和社会噪声方面分析。 该地区的主要噪声源为四周路上的车辆交通噪声及周围的社会噪声，经类比统计，东环路昼间小时车流量约450～490辆/h，夜间车流量约40～50辆/h，声级约为55～75dB(A)之间；周围社会噪声源强约为44～63 dB(A)。 为减少周围交通噪声和社会噪声的影响，要求医院病房安装隔声门、窗，减少外界噪声对医院的影响。 （2）道路汽车尾气影响分析 汽车尾气中主要污染物包括HC、CO、NOx等，参考广州市《白云国际会议中心建设项目环境影响评价》等项目的研究成果，当车流量3000辆/h以下的时候，汽车尾气的影响范围一般在0～25米之间。本项目医院大楼距离东环路不小于25米，上述道路车流量小于3000辆/h，按此分析，东环路汽车尾气不会对本项目产生不良影响。 综上所述，就目前而言，本项目周围无明显的污染因素，外环境不会对本项目产生不良影响。建设单位在建设过程中应认真落实各项环保措施，如此外环境中各种污染因素不会对本项目造成明显影响。 6、总量控制指标 项目废水经医院污水处理站处理后经市政污水管网汇入叶县县城污水处理厂进一步处理，然后排入灰河，项目无二氧化硫和氮氧化物废气产生。 项目废水量为6799.22t/a，水污染物排放总量核定指标按照《河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知》的要求：排入集中式污水处理厂的，按集中式污水处理厂执行的排放浓度标准和单位产品基准排水量核定。平顶山市污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即按照COD：50mg/L、氨氮：5mg/L、总氮：15mg/L、总磷：0.5mg/L核算，则项目总量控制指标为COD：0.34t/a、NH3-N：0.034t/a、总氮：0.102t/a、总磷：0.0034t/a。 7、环境风险分析 7.1风险识别 （1）物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B规定的危险物质，本项目涉及到的风险源主要为化学法二氧化氯发生器原材料工业盐酸（一般浓度为33%）、产生二氧化氯过程中产生的氯气。 医院内污水处理站拟采用化学法产生的二氧化氯对废水进行消毒，生成二氧化氯，其原料主要为氯酸钠和33%-35%的工业盐酸，氯酸钠为常规的化学品，其本身没有风险，而33%-35%的液态工业盐酸具有强腐蚀性，且在制作二氧化氯的过程中会产生少量氯气（可与二氧化氯一起作为消毒剂使用），其主要物化性质见下表： 表39 主要物化性质一览表 名称 物化性质 毒理性质 危险特性 盐酸 学名氢氯酸，是氯化氢（化学式：HCl）的水溶液，是一元酸。熔点为-114.8℃(纯HCl) ，沸点为108.6℃(20%恒沸溶液) ，相对密度(水=1)为1.20 ，相对蒸气密度(空气=1)为1.26 ，饱和蒸气压为30.66 kPa (21℃) ，与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出。溶于碱液并与碱液发生中和反应。能与乙醇任意混溶，溶于苯。 强腐蚀性、强刺激性 盐酸为无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 氯气 常温下为黄绿色气体，有强烈的刺激性，有毒，分子式为Cl2，分子量为70.92，能溶解于水、酒精和乙醚。能与氢气反应生成氯化氢，与消石灰作用生成漂白粉。 氯气是一种强烈的刺激性体，低浓度：眼和上呼吸道激；高浓度：支气管痉挛，肺水肿；还可引起迷走神经反射性心骤停，电击样死亡。大剂量氯气可以两分钟致人缺氧并发生急速中毒死亡。 易溶于水和碱液，是一种黄绿色并带有刺激性气味的高毒气体。它和空气中的氧是“同类”，都是助燃气体，因此它在空气中是不燃烧的。但是，氯比人们常见的以空气中的氧为助燃剂的爆炸性混合物更危险，它的助燃能力胜过氧，在日光下与易燃气体混合就会发生燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，开裂和爆炸的危险就会倍增。 由于氯的助燃能力很强，所以易燃物或可燃物、醇类、乙醚、氢等，都是它的禁忌物，无论是运输或入库，都不能混装混存。如遇火灾，要迅速切断气源，喷水冷却容器，在安全前提下将容器从火场移至空旷处。氯，作为助燃物在与易燃气体混合燃烧后生成氯化氢。 （2）生产设施风险识别 生产设施风险识别范围包括生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 通过对本项目生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施进行分析，涉及危险性较大的生产设施主要为工程环保设施。生产过程中的主要污染为废水和固废的收集及处理，因此项目中的环保工程造成的主要风险为：废水处理及危险废物储存风险。 7.2风险事故的防范和应急措施 本项目没有重大危险源，风险发生概率相对较小，因此本次环评风险分析内容仅对 发生的风险进行定性的分析，提出相应的风险防范措施。 （1）盐酸风险防范措施 本项目盐酸主要用于医院废水处理系统消毒工艺过程中用到的原材料，因此在项目运营过程中应做到如下几点安全防范措施： A、盐酸使用安全防范措施、 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕后淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。进行酸洗作业的工作人员必须经过专门的培训，严格遵守操作规程。 B、盐酸应急措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量的清水冲洗至少15 分钟，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：用水漱口，喝牛奶和蛋清，就医。 （2）氯气风险防范措施 本项目氯气为电解工业氯化钠过程中产生，工程控制方式是严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。个体呼吸系统防护视现场情况而定，若空气中氯浓度超标时，必须佩戴防毒面具；紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴正压自给式呼吸器；眼睛的防护，戴防化学品护目镜；手的防护，戴防化学品手套。针对这些方面评价建议注意以下事项： 第一，加强车间内的通风，使电解产生的少量氯气迅速排入空气，减少对工作人员的影响； 第二，工作人员应佩戴防毒面具、防护镜，戴防化学品手套等，减少与氯气的直接接触。 （3）废水处理及危险废物储存风险防范措施 医疗废物包括医疗废水、固体废弃物是大量传染病传播的主要途径之一，因此，医疗废水、医疗废物的管理及治理问题应引起我们高度的警惕和重视。 A.污水处理站 在污水站正常运行的情况下，本项目废水经过处理可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）处理标准的要求后达标排放。但在运行过程中，若出现机械设施或电力故障，将导致污水处理设施不能正常运行；或因外部条件如温度变化，尤其是冬季，温度较低，也会导致处理效率下降；另外，如果污水站的消毒系统出现异常，将导致大量的活体病原微生物进入周围环境。 为了避免非正常排放的发生，评价提出如下建议： ①污水处理设备必须制定严格的操作规程和管理制度； ②定期检修、保养仪器设备，污水处理站所有设备均配备备用设备，并定期对备用设备及时检修维护，对备用应及时检修维护，以防止电器及设备故障发生； 通过上述预防措施，评价认为能够最大限度的减少污水处理站在运行期间风险事故的发生，确保污水处理站正常和稳定运行，使处理后废水达标排放。 B.危险固废 本项目在运行过程中，产生的医疗废物及污水处理站产生的栅渣与污泥属于危险废物。根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》相关要求：“具有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废物暂时贮存库房”。医院设置专门医疗废物暂存间，要求如下： ①与生活垃圾存放地分开，并有防雨淋、防扬散措施，同时符合消防安全要求； ②将分类包装的医疗废物盛放在周转箱内，置于专用暂时贮存箱中。箱应密闭并采取安全措施，外部应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》附录A要求设置警示标识。 在废物储存过程中，防止医疗废物腐败散发恶臭，做到日产日清，确实不能做到日产日清，保证暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时，于5℃以下冷藏，不得超过2天。 本项目收集到的医疗废物分类放置于专用包装袋和周转桶，并暂存于医院医疗废物暂存间，然后交有资质单位处置。 本项目污水处理站产生的污泥中含细菌及致病菌，属于危险固废，在进行彻底的消毒前不得用于农田堆肥等用途。本项目的污水站栅渣及污泥经消毒后交有资质单位处置。 采取以上风险防范措施后，项目环境风险影响很小。 8、选址可行性分析 ①根据叶县产业集聚区出具的文件本项目用地为商业用地。 ②本项目位于叶县产业集聚区东环路中段玄武大道交叉口路东，东侧为住户、南侧紧邻临街商铺、北为空置院子，西临东环路，交通便利，为病人的就医通行提供了较大的便捷服务。 ③根据前述影响分析内容可知，项目营运过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等，经过厂区设置的各种处理措施处理后，均可达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。 ④本项目选址位于新建街东侧约1.38km处，不在叶县盐都水务地下水井群饮用水源保护区内；项目选址距自由路地下水井群约2.85km，不在其饮用水源保护区内；项目选址位于昆鲁大道北侧180m处，不在叶县东升洁地下水井群饮用水源保护区内，选址不涉及饮用水水源保护区。 综上所述，该项目选址可行。 9、环保投资及竣工验收 本项目总投资1200万元，其中环保投资为43.2万元，环保投资占总投资的3.6%。项目具体环保投资估算详见表41，环保设施验收一览表见表42。 表41 环保投资一览表 类别 污染物 污染防治措施 投资（万元） 废气 污水处理站恶臭 位于房间内，各处理单元加盖封闭，废气管道收集后经15m排气筒排放 5.0 食堂油烟 1套“机械滤网+静电式+等离子”油烟净化装置 2.0 废水 医疗、生活、办公 1座处理能力为20m3/d的污水处理站，处理工艺为“水解酸化+两级生物接触氧化+消毒”，处理后的废水排入市政管网，进入叶县县城污水处理厂进一步处理 20 噪声 设备机械噪声 基础减振、隔声 2.0 固废 危险固废 医疗废物 医疗废物专用包装袋收集后暂存于医疗废物暂存间，交有资质单位处置 4.0 生活垃圾 生活垃圾 垃圾桶（若干） 0.2 生态 绿化 10 合计 43.2 表42 环保措施验收一览表 类别 污染物 污染防治措施 控制标准或处理效果 废气 污水处理站恶臭 位于房间内，各处理单元加盖封闭，废气管道收集后经15m排气筒排放 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 食堂油烟 1套“机械滤网+静电式+等离子”油烟净化装置 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018） 废水 医疗、生活、办公 1座处理能力为20m3/d的污水处理站，处理工艺为“水解酸化+两级生物接触氧化+消毒”，处理后的废水排入市政管网，进入叶县县城污水处理厂进一步处理 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 噪声 设备机械噪声 基础减振、隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类、4类标准 固废 危险固废 医疗废物 分类放置于专用包装袋和周转桶，暂存于医院医疗废物暂存间，交资质单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求；《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准 污水处理站污泥 消毒后交资质单位处置 生活垃圾 生活垃圾 收集后交环卫部门处理 妥善处置

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污 染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站 | 硫化氢、氨 | 位于房间内，各处理单元加盖封闭，废气管道收集后经15m排气筒排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 1套“机械滤网+静电式+等离子”油烟净化装置 | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018） |
| 水 污 染 物 | 医疗、办公、生活 | SS、COD、NH3-N、BOD5、余氯、阴离子表面活性剂 | 1座处理能力为20m3/d的污水处理站，处理工艺为“水解酸化+两级生物接触氧化+消毒”，处理后的废水排入市政管网，进入叶县县城污水处理厂进一步处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表2预处理标准 |
| 固 体 废 物 | 住院、就诊过程 | 医疗废物 | 分类放置于专用包装袋和周转桶，暂存于医院医疗废物暂存间，由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求；《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准 |
|  | 污水处理站 | 栅渣、污泥 | 消毒后交资质单位处置 |  |
|  | 职工、病人 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 | 妥善处置 |
| 噪 声 | 生产设备 | 项目噪声源强80dB（A），在采取设备安装减振基础、厂房隔声等降噪措施后，经预测，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类标准的要求，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求。 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 项目租用现有5层大楼，仅污水处理站建设涉及土建施工，弃土量很少，且施工时间短，对生态影响很小。 |

# 环境管理及监测计划

1、环境管理 为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。 （1）环境管理的目的 保证本工程各项环境保护措施的顺利落实，使工程建设对环境的影响得以减免和控制，保护好评价区生态环境，以保持工程地区生态系统的良性发展。 （2）环境管理机构的设置 环境保护是现代企业管理的一个重要组成部分，为做好环境保护和“三废”治理工作，充分发挥各项环保设施的作用。评价建议叶县杏博医院有限责任公司设置环境管理机构，并配备专业的管理人员，建立各项管理制度。 （3）环境管理制度 ①贯彻执行“三同时”制度 项目建设过程中必须认真贯彻执行“三同时”制度。设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，项目建设单位必须保证防治污染的设施与主体工程项目同时设计、同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经环保主管部门验收合格后，方可投入运行。 在项目建设和运营过程中，应有一名医院领导分管环保管理工作，确定一名技术人员参与项目建设的环保设施的“三同时”管理。 ②执行排污申报登记 按照国家和地方环境保护规定，医院应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记。登记的项目包括废水、废气中主要污染物排放情况，固体废物及危险废物排放情况等。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 ③环保设施运行管理制度 应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 本医院应重点对污水处理站和医疗废物暂存间进行定期监控，确保污水处理站和医疗废物暂存间能正常稳定运行，不发生事故；如发生事故，应及时采取措施进行处理。 ④建立医院环保档案 医院应对生产废水处理装置等进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 ⑤奖惩制度 医院应建立环保工作奖惩制度，对保护和改善院区环境成绩显著的科室、个人应给予表彰和奖励。对违反环境保护条款规定并造成污染事故的科室或个人，应视情节轻重给予批评教育和处罚。 2、排污口规范化设置 根据《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）规定，废水应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。环保标志明显，排污口明显，排污口设置合理，排污口去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护部制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监【1996】463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见下表。 表43 各排污口环境保护图形标志 排放口名称 编号 图形标志 污水出口 WS-01 噪声源 ZS-01 固废堆放场所 GF-01 危险废物储存场 WF-01 3、环境管理内容 环境管理要贯彻项目建设的全过程。在环境管理过程中实施机构为叶县杏博医院有限责任公司，监督机构为叶县生态环境局。具体环境管理内容见表44。 表44 项目具体环境管理要求 时期 种类 污染因子 环境管理要求 施 工 期 大气 环境 车辆尾气、装修废气 采取限制车速、运输设备车辆采用轻质油 水环境 施工人员生活污水 排入市政污水管网 声环境 安装设备的作业工具产生的噪声、运输车辆噪声 夜间不施工，采用低噪声设备；运输设备的车辆限制车速、禁止鸣笛 固体废弃物 弃土、包装废弃物和生活垃圾 弃土方清运至指定地点，包装废弃物收集后外售，生活垃圾收集后交环卫部门处理 营 运 期 大气 环境 污水处理站废气 位于房间内，各处理单元加盖封闭，废气管道收集后经15m排气筒排放 食堂油烟 1套“机械滤网+静电式+等离子”油烟净化装置 水环境 医疗、生活、办公废水 1座处理能力为20m3/d的污水处理站，处理工艺为“水解酸化+两级生物接触氧化+消毒”，处理后的废水排入市政管网，进入叶县县城污水处理厂进一步处理 声环境 设备产生的噪声 设备放置于房屋内、减振基础 固体废弃物 医疗废物、污水处理站固废和生活垃圾 医疗废物分类放置于专用包装袋和周转桶，暂存于医院医疗废物暂存间，交资质单位处置；污水处理站固废消毒后定期交资质单位处置；生活垃圾送至市政垃圾中转站 4、环境监测计划 本项目营运过程中，应对医院及其周围环境（水、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，本次环评对建设项目提出环境监测建议。 其具体内容和频率见下表，监测方法参照国家有关技术标准和规范。 表45 监测内容及监测频率一览表 类别 监测点位 测点数 监测因子 频次 废水 医院废水总排口 1 粪大肠菌群 1季1次，每次2天 pH、BOD5、SS COD、NH3-N 在线监测 废气 污水处理站排气筒 1 NH3、硫化氢 1季1次，每次2天 噪声 四周场界 4 等效连续A声级 1季1次，每次2天，每天昼夜各监测1次 对于废水、废气、噪声监测，院方可委托当地有资质的环境监测机构进行。 环境监测机构应当将监测结果记录整理存档，并按规定编制表格或报告交与建设方，供其报送环保管理部门和主管部门。

结论与建议

1、项目概况 叶县杏博医院有限责任公司叶县杏博医院有限公司建设工程位于叶县产业集聚区东环路中段玄武大道交叉口路东，总投资1200万元，租赁现有5层大楼，建筑面积为4432m2，主要对现有大楼进行整体装修，并安装医疗设备、全套消防设备等，建污水处理设施。开设有中医科、康复科、疼痛科、骨科、内科、外科、妇产科、急诊科、预防保健科。 项目已在叶县产业集聚区管理委员会立项，项目代码为2018-410422-83-03-074701。 2、环境可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 经查阅《产业政策调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第21号令，2013年5月1日）（修正），本项目属于鼓励类第三十六款“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第29条“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 （2）选址可行性结论 ①根据叶县产业集聚区出具的文件本项目用地为商业用地。 ②本项目位于叶县产业集聚区东环路中段玄武大道交叉口路东，东侧为住户、南侧紧邻临街商铺、北为空置院子，西临东环路，交通便利，为病人的就医通行提供了较大的便捷服务。 ③根据前述影响分析内容可知，项目营运过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等，经过厂区设置的各种处理措施处理后，均可达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。 ④本项目选址位于新建街东侧约1.38km处，不在叶县盐都水务地下水井群饮用水源保护区内；项目选址距自由路地下水井群约2.85km，不在其饮用水源保护区内；项目选址位于昆鲁大道北侧180m处，不在叶县东升洁地下水井群饮用水源保护区内，选址不涉及饮用水水源保护区。 经以上分析，认为项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）废气 运营期废气主要为污水处理站恶臭和食堂油烟。 污水处理站恶臭主要污染物为氨、硫化氢和臭气，污水处理站位于医院大楼南侧房间内，各污水处理单位加盖封闭，产生的恶臭经管道收集后15m高排气筒排放，根据预测评价，污水处理站恶臭污染物排放量很小，对周围大气环境的影响较小；食堂油烟经“机械滤网+等离子+静电式”油烟净化器净化后，经排烟管道引至楼顶高空排放，不会对周围环境产生大的影响。 （2）废水 项目建成后废水由1座处理规模20t/d、采用“水解酸化+两级生物接触氧化+消毒”工艺的污水处理站处理后排入市政污水管网，汇入叶县县城污水处理厂处理后最终排入灰河。 项目废水能合理处置，对地表水环境的影响不大。 （3）固体废物 项目运营期产生的固废包括医疗废物、污水处理站固废和生活垃圾。 医疗废物分类放置于专用包装袋和周转桶，并暂存于医院医疗废物暂存间，交资质单位处置。污水处理站固废定期清理消毒后交资质单位处置，生活垃圾收集后交环卫部门处理。 本项目在正常生产期间产生的固废能够得到合理处置，对周围环境影响较小。 （4）噪声 本项目产生噪声的主要设备在采用低噪声设备、对设备采取设减震基础等措施，噪声经厂房阻隔和距离衰减后，本项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4类标准的要求，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求，对周围环境影响较小。 5、总量控制 根据项目污染物产排特点，本项目总量指标为：COD：0.34t/a、NH3-N：0.034t/a、总氮：0.102t/a、总磷：0.0034t/a。 6、建议 （1）建设单位必须严格按照环评报告中的要求进行生产。 （2）加强员工的安全知识与环保知识培训，制定严格的安全操作规程与设备维护制度，并落到实处，以保证各污染物防治措施完好和稳定高效运行。 （3）建设单位必须严格执行环保“三同时”，落实环评提出的污染物防治措施建议，以保证排放的污染物稳定达标。 7、环评总结论 叶县杏博医院有限公司建设工程，符合国家产业政策、城市环境功能区划，通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况图 附图三 平面布置图 附图四 一层平面布置图 附图五 二层平面布置图 附图六 三层平面布置图 附图七 四层平面布置图 附图八 五层平面布置图 附图九 项目周围现状照片 附件1 项目委托书 附件2 备案确认书 附件3 入驻证明 附件4 租赁合同 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

新鲜水

23.29

门诊

行政办公

病房

0.7

4.2

14.85

0.56

3.36

11.88

18.63

污水处理站

损耗0.14

损耗0.84

损耗2.97

市政管网

18.63

叶县县城污水处理厂

检验

洗衣房

1.56

1.98

1.248

1.584

损耗0.312

损耗0.396

弃土

运输车辆尾气

土石方阶段

基础施工

污水处理站

竣工验收

生活污水、生活垃圾、噪声

医院大楼

室内装修

医疗和消防设备安装

交付使用

包装废弃物

装修废气

就医

病人

废气、固废、噪声

污水处理站

行政后勤

废水、固废

废水

办公

药房

固废

固废

治疗

废水、固废

废水

废水、固废

注：废水：W；废气：G；固废：S；噪声：N

配套设施

食堂

废水、固废

住院

检查/化验

门诊治疗

医疗服务

洗衣房